## Slide 1
ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
ВОЕННЫЙ УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР
ЦИКЛ ОБЩЕВОЕННОЙ ПОДГОТОВКИ
г. Ростов-на-Дону
2020 г.

## Slide 2
Дисциплина «Общевоенная подготовка»
2
Раздел 3:
Огневая подготовка

## Slide 3
ОГНЕВАЯ ПОДГОТОВКА
Тема 1: Материальная часть стрелкового оружия и ручных осколочных гранат
Занятие № 1: Материальная часть стрелкового оружия и ручных осколочных гранат
3

## Slide 4
ОГНЕВАЯ ПОДГОТОВКА
4
Учебные вопросы
1. Задачи огневой подготовки. Основные понятия и определения
2. Требования безопасности на занятиях по огневой подготовке
3. Общее устройство, боевые характеристики, порядок работы частей и механизмов автомата АК74. Приемы стрельбы из автомата АК74

## Slide 5: ОГНЕВАЯ ПОДГОТОВКА
5
Основная:
1. Миронченко В.Н., Огневая подготовка: Воениздат, Москва 414 с,
3-5 с.
2. «Наставление по стрелковому делу». – Москва: Воениздат, 1985 г.
184 – 225 с.
Литература

## Slide 6: ОГНЕВАЯ ПОДГОТОВКА
6
Огневая подготовка — один из основных предметов боевой подготовки, целью которого является обучение личного состава поддержанию вооружения подразделения в постоянной готовности к применению и ведению эффективного огня в условиях современного боя
Высокая огневая выучка и культура курсанта, а в последующем офицера, основывается на знании и глубоком понимании объективных процессов, закономерностей, явлений, возникающих при стрельбе и составляющих ее основы

## Slide 7: ОГНЕВАЯ ПОДГОТОВКА
7
Учебный вопрос №1
Задачи огневой подготовки. Основные понятия и определения

## Slide 8: ОГНЕВАЯ ПОДГОТОВКА
8
Основной задачей огневой подготовки курсантов является подготовка будущего офицера, твердо знающего вооружение своего подразделения, основы и правила стрельбы из оружия, умеющего поражать цели с первого выстрела (очереди), управлять огнем своего, приданных и поддерживающих подразделений, методически правильно обучать подчиненных огневому мастерству

## Slide 9: ОГНЕВАЯ ПОДГОТОВКА
9
Задачами огневой подготовки являются:
обучение стрелка (автоматчика, пулеметчика, гранатометчика, снайпера) самостоятельному ведению огня в сложной тактической обстановке;
обучение личного состава выполнению задач в составе подразделения в условиях современного общевойскового боя;
обучение командиров организации огневого поражения противника и управлению огнем штатных, приданных и поддерживающих подразделений (огневых средств) в ходе боя

## Slide 10: ОГНЕВАЯ ПОДГОТОВКА
10
Для выполнения указанных задач личному составу необходимо обладать теоретическими знаниями и практическими навыками, которые в совокупности характеризуют уровень огневой выучки стрелка и огневую слаженность подразделения
Способность стрелка (подразделения) поддерживать штатное вооружение в боевой готовности и полностью реализовывать его огневые возможности при ведении огня в различных условиях

## Slide 11: ОГНЕВАЯ ПОДГОТОВКА
11
Огонь является основным средством уничтожения противника в бою.
Для того чтобы умело его вести и поражать цели с первого выстрела (очереди), необходимо:
- в совершенстве знать свое оружие, беречь его, тщательно готовить для стрельбы;
- умело выбирать место для стрельбы, правильно изготавливаться к стрельбе из различных положений, в ограниченное время, днем и ночью;
- правильно определять дальность до целей, прицел и точку прицеливания, а также вносить поправки на боковой ветер и на движение цели;
- внимательно слушать команды командира, четко и быстро их выполнять;
- проявлять разумную инициативу при самостоятельном ведении огня

## Slide 12: ОГНЕВАЯ ПОДГОТОВКА
12
Баллистика - это наука о движении пули (снаряда) при стрельбе

## Slide 13: ОГНЕВАЯ ПОДГОТОВКА
13
Внутренняя баллистика занимается изучением процессов, которые происходят при выстреле, особенно при движении пули (снаряда, гранаты) из канала ствола

## Slide 14: ОГНЕВАЯ ПОДГОТОВКА
14
Внешняя баллистика – это наука , изучающая движение пули после прекращения действия на нее пороховых газов
.

## Slide 15: ОГНЕВАЯ ПОДГОТОВКА
15
Выстрелом называется выбрасывание пули (снаряда) из канала ствола оружия энергией газов, образующихся при сгорании порохового заряда.
Начальная скорость – скорость движения пули у дульного среза
.

## Slide 16: ОГНЕВАЯ ПОДГОТОВКА
16
Траектория – кривая линия, описываемая центром
тяжести пули (гранаты) в полете

## Slide 17: ОГНЕВАЯ ПОДГОТОВКА
Прямой выстрел – выстрел, при котором траектория не поднимается над линией прицеливания выше цели на всем своем протяжении
.
17

## Slide 18: ОГНЕВАЯ ПОДГОТОВКА
18
Прикрытое пространство – пространство за укрытием, не
пробиваемым пулей, от его гребня до точки встречи.
Мертвое пространство – часть прикрытого пространства, на котором цель не может быть поражена при данной траектории

## Slide 19: ОГНЕВАЯ ПОДГОТОВКА
19
Требования безопасности при проведении занятий по огневой подготовке.
Учебный вопрос №2

## Slide 20
20
ОГНЕВАЯ ПОДГОТОВКА
К проведению занятий допускается личный состав, усвоивший требования безопасности при обращении со стрелковым оружием и боеприпасами, изучивший требования Курса стрельб

## Slide 21: ОГНЕВАЯ ПОДГОТОВКА
21
При проведении занятий:
патроны личному составу выдавать непосредственно на огневом рубеже в снаряженных магазинах красного цвета с дополнительным контрольным отверстием под 15 патронов, наличие которых проверять накануне дня стрельб;
во всех случаях, когда оружие берется в руки, проверить, не заряжено ли оно;
перед стрельбой убедиться, нет ли в канале ствола земли, ветоши и других предметов;
во время стрельбы все действия с оружием выполнять только по команде руководителя стрельбы;
в процессе стрельбы оружие держать в направлении цели или стволом вверх независимо от того, заряжено оно или нет;

## Slide 22: ОГНЕВАЯ ПОДГОТОВКА
22
немедленно прекратить стрельбу, разрядить оружие и поставить его на предохранитель в случае появления в огневой зоне людей или животных, при поступлении команды на прекращение стрельбы или появлении белого флага;
заряжать оружие разрешается только после сигнала «Огонь» на огневом рубеже или после прохождения рубежа открытия огня, а при стрельбе из БМП и БТР, кроме того, когда дульная часть ствола оружия находится в бойнице или за бортом БМП (БТР);
по окончанию стрельбы разрядить оружие, убедиться в отсутствии патрона в патроннике и поставить его на предохранитель;
на рубеже прекращения огня оружие разряжается, производится контрольный спуск, после чего стреляющий докладывает, что оружие разряжено, затем производится осмотр оружия;

## Slide 23: ОГНЕВАЯ ПОДГОТОВКА
23
разряжание и осмотр оружия при стрельбе из БМП (БТР) производится без отвода дульной части ствола из бойницы или с борта;
при стрельбе ночью в пешем порядке стреляющие должны иметь на спине сигнальный фонарь;
на боевых стрельбах и тактических учениях с боевой стрельбой гранатометчики обозначаются фонарями, флагами отделений (взводов), на БМП (БТР) фонари устанавливаются на башне;
по окончании стрельб проверяется расход боеприпасов, у личного состава изымаются неизрасходованные боеприпасы, осматривается оружие, проверяются магазины, коробки и ленты, специалисты службы РАВ осматривают вооружение, установленное на бронеобъектах

## Slide 24: ОГНЕВАЯ ПОДГОТОВКА
24
Запрещается:
допускать к стрельбе лиц, не имеющих практических навыков в обращении с оружием и не усвоивших требования безопасности;
прицеливаться и наводить оружие на людей, животных, жилые и производственные здания независимо от того, заряжено оно или нет;
заряжать оружие и открывать огонь без команды руководителя на огневом рубеже;
оставлять оружие без присмотра или передавать его кому бы то ни было без разрешения своего командира;
вести огонь за пределы направлений стрельбы или по укрытию (блиндажу), над которым поднят красный флаг (фонарь);

## Slide 25: ОГНЕВАЯ ПОДГОТОВКА
25
вести огонь до выхода на рубеж открытия огня;
вести огонь после команды «Прекратить огонь», а также после поднятия белого флага (фонаря) на укрытии (блиндаже), командном пункте;
вести огонь из неисправного оружия или неисправными боеприпасами;
применять гранаты, имеющие наружные повреждения;
стрелять из автомата с прибором для беззвучной и беспламенной стрельбы обыкновенными патронами

## Slide 26: ОГНЕВАЯ ПОДГОТОВКА
26
Метание боевых гранат
Перед проведением занятий:
к метанию боевых гранат допускается личный состав успешно выполнивший упражнения по метанию учебных и учебно-имитационных гранат и усвоивший требования безопасности при обращении с боевыми гранатами

## Slide 27: ОГНЕВАЯ ПОДГОТОВКА
27
При проведении занятий:
весь личный состав должен быть в стальных шлемах и средствах бронезащиты;
перед заряжанием производить осмотр гранат и запалов, в случае обнаружения неисправностей немедленно доложить руководителю занятий;
вставлять запал только перед метанием гранаты по команде руководителя;
метание осколочных, оборонительных и противотанковых гранат осуществлять только из окопа или из-за укрытия, не пробиваемого осколками, под руководством офицера;
выходить из окопа (из-за укрытия) по истечение 10 секунд после взрыва оборонительной и противотанковой гранаты;

## Slide 28: ОГНЕВАЯ ПОДГОТОВКА
28
при метании нескольких гранат подряд, каждую последующую бросать по истечении 5 секунд после взрыва предыдущей гранаты;
разряжание неиспользованных гранат производить только по команде и под непосредственным контролем руководителя;
руководитель занятия организует ведение учета неразорвавшихся гранат, обозначение мест их падения красными флажками и их уничтожение по окончанию метания гранат подрывом на месте согласно правилам, изложенным в Руководстве по хранению и сбережению артиллерийского вооружения и боеприпасов в войсках;
район метания гранат оцепляется в радиусе не менее 300 метров;
личный состав, не занятый метанием гранат, отводится в укрытие или на безопасное удаление от огневого рубежа (не ближе 350 метров).

## Slide 29: ОГНЕВАЯ ПОДГОТОВКА
29
Запрещается:
разбирать боевые гранаты и устранять в них неисправности, переносить гранаты вне сумок (зацепленными за кольцо, предохранительные чеки), а также приближаться без команды и трогать неразорвавшиеся гранаты, мины и снаряды;
при проведении стрельб из гранатометов находиться людям и располагать боеприпасы, взрывчатые и горючие вещества сзади в створе стрельбы гранатомета ближе 30 метров

## Slide 30: ОГНЕВАЯ ПОДГОТОВКА
30
Общее устройство, боевые характеристики, порядок работы частей и механизмов автомата АК74.
Приемы стрельбы из автомата АК74
Учебный вопрос №3

## Slide 31: ОГНЕВАЯ ПОДГОТОВКА
31
5,45-мм автомат Калашникова АК-74 является индивидуальным оружием и предназначен для уничтожения живой силы и поражения огневых средств противника. Для поражения противника в рукопашном бою к автомату присоединяется штык-нож

## Slide 32: ОГНЕВАЯ ПОДГОТОВКА
32
Автомат состоит из следующих основных частей и механизмов:
ствола со ствольной коробкой, прицельным приспособлением, прикладом и пистолетной рукояткой;
крышки ствольной коробки;
затворной рамы с газовым поршнем;
затвора;
возвратного механизма;
газовой трубки со ствольной накладкой;
ударно-спускового механизма;
цевья;
магазина.
Кроме того, у автомата имеется дульный тормоз-компенсатор и штык-нож.
В комплект автомата входят: принадлежность, ремень и сумка

## Slide 33: ОГНЕВАЯ ПОДГОТОВКА
33
Боевые характеристики 5,45-мм автомата Калашникова АК-74
Для стрельбы из автомата применяются патроны с обыкновенными (со стальным сердечником) и трассирующими пулями.
Из автомата ведется автоматический или одиночный огонь. Автоматический огонь является основным видом огня: он ведется короткими (до 5 выстрелов) и длинными (до 10 выстрелов) очередями и непрерывно. Подача патронов при стрельбе производится из коробчатого магазина емкостью 30 патронов. Магазины автомата взаимозаменяемы.

## Slide 34: ОГНЕВАЯ ПОДГОТОВКА
34
Прицельная дальность стрельбы – 1000 м. Наиболее действительный огонь по наземным целям, по самолетам, вертолетам и парашютистам – на дальности до 500 м. Сосредоточенный огонь по наземным групповым целям ведется на дальность до 1000 м.
Дальность прямого выстрела: по грудной фигуре – 440 м, по бегущей фигуре – 625 м.
Темп стрельбы около 600 выстрелов в минуту.
Боевая скорострельность: при стрельбе очередями – до 100 выстрелов в минуту; при стрельбе одиночными выстрелами – до 40 выстрелов в минуту.
Вес автомата без штыка-ножа со снаряженным патронами пластмассовым магазином: АК74 – 3,6 кг.
Вес штыка-ножа с ножнами – 490 г

## Slide 35: ОГНЕВАЯ ПОДГОТОВКА
50
Прицельная дальность, м | 1000
Дальность прямого выстрела: | 
по грудной фигуре, м | 440
по бегущей фигуре, м | 625
Темп стрельбы, выстрелов в минуту | ~600
Боевая скорострельность, выстрелов в минуту: | 
при стрельбе одиночными выстрелами | 40
при стрельбе очередями | 100
Наиболее действительный огонь по наземным целям, м | до 500
Наиболее действительный огонь по самолетам, вертолетам и парашютистам, м | до 500
Сосредоточенный огонь по наземным групповым целям, м | до 1000
Начальная скорость пули, м/сек | 900
Дальность, до которой сохраняется убойное действие пули, м | 1350
Предельная дальность полета пули, м | 3150

## Slide 36: ОГНЕВАЯ ПОДГОТОВКА
51
Вес автомата, кг*: | 
со снаряженным пластмассовым магазином | 3,6
Емкость магазина, патронов | 30
Вес магазина, кг | 
пластмассового для АК-74 | 0,23
Вес штыка-ножа, кг: | 
с ножнами | 0,49
без ножен | 0,32
Калибр, мм | 5,45
Длина автомата, мм: | 
автомата с примкнутым штыком-ножом | 1089
автомата без штыка-ножа | 940
Длина ствола, мм | 415
Длина нарезной части ствола, мм | 372
Число нарезов, шт. | 4
Вес патрона, г | 10,2
Вес пули со стальным сердечником, г | 3,4
Вес порохового заряда, г | 1,45

## Slide 37
35
ОГНЕВАЯ ПОДГОТОВКА
Гениальный советский конструктор автоматического стрелкового оружия Михаил Тимофеевич Калашников (1919г.) вплотную начал заниматься разработками стрелкового оружия в 1942 году после того, как был уволен из рядов Красной Армии по причине тяжёлого ранения.
В 1946 году разработал образец стрелкового оружия, на основе которого был создан автомат, принятый на вооружение наших Вооружённых Сил под названием "7,62 -мм автомат Калашникова 1947 года" (АК-47).

## Slide 38: ОГНЕВАЯ ПОДГОТОВКА
36
Приемы стрельбы из автомата АК74

## Slide 39: ОГНЕВАЯ ПОДГОТОВКА
37
Приемы стрельбы из автомата АК74
Положение для стрельбы со сложенным прикладом
Положение для стрельбы из автомата с использованием ремня: а - с колена; б - стоя

## Slide 40: ОГНЕВАЯ ПОДГОТОВКА
38
Приемы стрельбы из автомата АК74
Положение при стрельбе с упора:
а - удержание автомата за магазин; б - удержание автомата за цевье; в - из пулемета без использования сошки;
Положение при стрельбе из-за укрытия:
а - из положения стоя из автомата; б - из
положения лежа из автомата

## Slide 41: ОГНЕВАЯ ПОДГОТОВКА
39
Приемы стрельбы из автомата АК74
Удержание автомата при стрельбе лежа: а - левой рукой за цевье; б - левой рукой за магазин
Удержание автомата при стрельбе из положения:
а - с колена; б – стоя

## Slide 42: ОГНЕВАЯ ПОДГОТОВКА
40
В процессе обучения огневой подготовке у личного состава должны формироваться: любовь к оружию и ненависть к противнику, физическая выносливость и морально-психологическая устойчивость в ходе боя, уверенность в своем оружии

## Slide 43
ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
ВОЕННЫЙ УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР
ЦИКЛ ОБЩЕВОЕННОЙ ПОДГОТОВКИ